Электрический гриль из нержавеющей стали

Модели: 818, 820, 821, 822,
 920, 922, 550 и 750

Руководство по эксплуатации

Электрический гриль, серия JS, изготовленный из нержавеющей стали, разработан с учётом мировых достижений. Изделие сочетает в себе преимущества нового стиля, продуманной конструкции и простоты в работе; обеспечиваются хорошие результаты нагрева и сбережение энергии; легко пользоваться и занимает меньше места. Это оборудование может быть использовано в ресторанах китайской и западной кухни, в залах караоке и в ресторанах быстрого питания.

A.  Основные технические характеристики

| Модель | Наименование | Напряжение | Мощность | Размер ванны | Габаритные размеры [мм] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 818 | Решетка | 220 В ... 240 В | 3 кВт | 550×350 | 550×430×230 | Один регулятор температуры |
| 820 | Решетка | 220 В ... 240 В 380 В ... 415 В | 4,4 кВт | 728×400 | 730×500×230 | Два регулятора температуры |
| 821 | Решетка/ Гриль | 220 В ... 240 В 380 В ... 415 В | 3 кВт | 550×350 | 550×450×230 | Один регулятор температуры |
| 822 | Решетка/ Гриль | 220 В ... 240 В 380 В ... 415 В | 4,4 кВт | 728×400 | 730×500×230 | Два регулятора температуры |
| 920 | Решетка | 220 В ... 240 В | 6 кВт | 700×400 | 760×600×350 | Два регулятора температуры |
| 922 | Решетка/ Гриль | 220 В ... 240 В | 6 кВт | 700×400 | 760×600×350 | Два регулятора температуры |
| 550 | Решетка | 220 В ... 240 В | 2,4 кВт | 550×300 | 550×450×250 | Один регулятор температуры |
| 750 | Решетка | 220/380 В | 3,5 кВт | 690×410 | 750×480×260 | Два регулятора температуры |

B.  Указания

1. Два регулятора температуры находятся на двух разных сторонах машины, и этими регуляторами можно пользоваться по отдельности. Регулятор, находящийся слева, предназначен для регулирования температуры в левой ванне, а регулятор, находящийся справа, предназначен для регулирования температуры в правой ванне.

2. Электрический выключатель К1 переведите в положение «Включено»; при этом электропитание поступает к машине и включается зелёный световой индикатор. Регулятор температуры поверните по часовой стрелке до красной точки, при этом включается желтый световой индикатор, а зеленый световой индикатор выключается. Затем зеленый световой индикатор снова включается, и трубчатый нагревательный элемент снова начинает работать, и температура снова повышается. Этот процесс повторяется снова и снова, в результате чего температура поддерживается в заданном диапазоне.

3. В зависимости от используемых пищевых продуктов, задайте нужную температуру, чтобы получить наилучший результат приготовления пищи.

C.  Поиск и устранение неисправностей

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Электрический выключатель К1 включен, световой индикатор не светится | 1. Перегорел плавкий предохранитель | 1. Замените плавкий предохранитель |
|  | 2. Погрешности подключения к источнику электрической энергии | 2. Поправьте электрический кабель и вилку и включите снова |
| 2. Не выключается желтый световой индикатор и нарастание температуры не поддаётся управлению | 1. Неправильно подключен световой индикатор | 1. Исправьте подключение |
|  | 2. Не действует регулятор температуры | 2. Замените регулятор температуры |
| 3. Световой индикатор не включен, а регулятор температуры действует нормально | 1. Неправильно подключен световой индикатор | 1. Исправьте подключение |
|  | 2. Неисправен световой индикатор | 2. Замените световой индикатор |

D.  Меры предосторожности при монтаже

1. Напряжение источника электрической энергии должно соответствовать величине, на которую рассчитано данное оборудование.

2. Вблизи блока пользователь должен смонтировать подходящий электрический выключатель, а также воздушный выключатель.

3. В задней части печи имеется болт для заземления. Этот заземляющий болт следует подключить к контуру заземления с помощью медного провода, имеющего поперечное сечение 2,5 квадратных миллиметра, соблюдая нормы и правила техники безопасности, для вашей безопасности.

4. Приступая к пользованию, убедитесь в том, что все детали на месте, что провода надёжно закреплены, что напряжение нормальное, и что имеется должным образом выполненное заземление.

Для вашей безопасности, корпус печи должен быть заземлён.

E.  Электрическая схема

Рис. Электрическая схема:

| S | Регулятор температуры |
| --- | --- |
| S1 | Ограничитель температуры |
| EH | Трубчатый нагреватель |
| HL1 | Световой индикатор «Напряжение» (зеленый) |
| HL2 | Световой индикатор «Нагрев» (желтый) |
| KM—AC | Контактор |
| E | Защитное заземление |
| L | Линия |
| N | Нейтраль |

F.  Чистка и обслуживание

1. Для безопасности, приступая к чистке и (или) обслуживанию, прежде всего отсоедините оборудование от источника электрической энергии.

2. При мытье оборудования не разрешается использовать направленную струю воды и не разрешается погружать оборудование в воду.

3. Для чистки наружных поверхностей оборудования можно пользоваться влажным полотенцем с добавлением чистящего средства, не содержащего едких и (или) коррозионно-активных веществ.

4. Если оборудованием не пользуются в течение длительного времени, с помощью полотенца нанесите тонкий слой масла, позволяющий очистить поверхность оборудования; разместите оборудование в хорошо проветриваемом помещении.