7. Утилизация устройства

Данное  устройство, как и все электрические приборы, следует утилизировать отдельно от сортированного городского мусора, в определенных точках сбора, определенных местным советом.

8. Обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если шнур питания поврежден, производитель, представитель по обслуживанию или специалист, имеющий аналогичную квалификацию, должны заменить его,  чтобы избежать опасности.

8.1 Указания в отношении заявок на техобслуживание

Все технические работы должны выполняться уполномоченными специалистами компании ANFIM Srl., ее представителями по обслуживанию или  специалистами, имеющими аналогичную квалификацию, чтобы избежать опасности.

ANFIM Srl.

Via B.Verro 33/5 - 20141 Милан

Тел. (+39) 02/8465054	Факс. (+39) 02/8464401

Великобритания – ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Нижеподписавшаяся компания ANFIM Srl., Via B.Verro 33/5 - 20141 Милан, заявляет, под свою собственную ответственность, что кофемолка с дозирующим механизмом

Модель		Серийный №

к которой относится эта декларация, соответствует следующим стандартам или другим соответствующим документам: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204-1, EN 14121-1, как предусмотрено директивой 2006/42/CEE.

ANFIM Srl.

Марио Монфини - Управляющий

/подпись/

МИЛАН, 2 июля 2012 года

| ANFIM® | ANFIM Srl. Via B.Verro 33/5 - 20141 Милан Тел. (+39) 02/8465054 Факс. (+39) 02/8464401 e-mail:anfim@anfim.net вебсайт: www.anfim.net |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кофемолка

Модель SUPER CAIMANO BARISTА

Цифровой таймер (код SC-B)

В самом сердце хорошего кофе

Лучший выбор вашего самого лучшего кофе

6. Техобслуживание

6.1	Стандарты безопасности

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением любых операций по тех обслуживанию отключайте кофемолку от сети.

Не вставляйте пальцы или другие предметы во входные отверстии лезвий или в отверстие для выхода молотого кофе.

Не загружайте в бункер уже молотый кофе.

Не погружайте кофемолку кофе в воду и/или другие жидкости

(растворители, моющие средства, и так далее).

В любом случае, всегда обращайтесь в Центр Обслуживания клиентов компании ANFIM Srl.

  - Очистка устройства

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед очисткой отсоединяйте кофемолку от сети. Никогда не погружайте кофемолку в воду и/или другие жидкости. Не очищайте устройство струей воды.

Постоянная и регулярная очистка не позволяет прогоркнуть жирам, содержащимся в кофе, что может вызывать изменения в запахе и вкусе Вашего эспрессо.

Указания по очистке:

- Отсоедините кофемолку от сети.

- Очистите (пустой) бункер внутри и снаружи влажной салфеткой.

- Протрите его мягкой и чистой салфеткой.

- Очистите щеткой внутреннюю часть блока дозирования.

- Очистите корпус кофемолки слегка влажной и мягкой салфеткой и протрите его чистой и сухой салфеткой.

- Подключите кофемолку к сети.

6.3	Периодические осмотры

Точный и рациональный помол кофе и правильная дозировка – вот то, что позволяет получить от Вашей кофемолки ингредиенты для хорошего эспрессо. Кофе слишком тонкого помола настаивается слишком медленно в блоке подаче устройства: его цвет темный, и на вкус он кажется пережженным; а кофе слишком крупного помола настаивается быстро, он светлый, с бедным ароматом и жидковатый.

Для правильного заваривания сделайте следующее:

- Постоянно регулируйте помол, следуя инструкциям в пункте В. Параграфа 5.1.

- Регулярно обращайтесь в Сервис-центр ANFIM Srl,  чтобы проверить, не изношены ли  лезвия.

3)  Обращайтесь в обращайтесь в Сервис-центр ANFIM Srl,  чтобы заменить лезвия после помола 2500 - 3000 кг кофейных зерен.

4) Кофемолки с дозирующим механизмом отрегулированы на заводе для подачи  дозы молотого кофе, соответствующей приблизительно 6,7 граммам.

3. Описание устройства

3.1	Описание устройства

Эта кофемолка была разработана с учетом требований современной кофейни. Ее отличает прекрасное качество помола, точная и эффективная дозировка, вентилятор охлаждения и точный цифровой таймер.

Описание:

Несущая конструкция из нержавеющей стали или лакированного стального  листа.

Высокопрочные титановые лезвия.

Бункер из пищевой пластмассы.

Дозаторный блок из легкого алюминиевого сплава с устройством регулировки дозы.

Электропитание в соответствии с Директивами UL E230920

Цифровой таймер для регулировки дозы кофе.

Вентилятор охлаждения.

- Бункер для кофейных зерен.

- Люк бункера.

- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ с подсветкой

- Цифровой таймер

- Переключатель запуска таймера START.

- Переключатель мгновенной очистки PURGE.

- Вентилятор 92 мм и фильтр для пыли.

- Кольцо регулировки лезвия.

- Штифт регулировки дозы.

- Рычаг дозировки.

3.2	Описание средств управления

Кофемолка имеет следующие устройства управления:

- Люк бункера	(2)

- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ с подсветкой (3)

- Цифровой таймер	(4)

- Переключатель ЗАПУСКА таймера	(5)

- Переключатель мгновенной очистки PURGE (7)

- Кольцо регулировки лезвия	(8)

- Штифт регулировки дозы	(9)

- Рычаг дозировки	(10)

3.3	Указания по аварийной остановке

В случае аварийной ситуации, если Вы нажмете переключатель ВКЛ\ВЫКЛ, кофемолка немедленно остановится.

3.4 Таблица спецификаций:

| Тип | Супер Caimano Barista |
| --- | --- |
| Высота: | 570 мм |
| Ширина: | 195 мм |
| Глубина: | 370 мм |
| Мощность: | 290 Вт |
| Уровень шума: | <70 дБ (A) |
| Диаметр лезвий: | 75 мм |
| Вес: | 16,8 кг |

4. Установка устройства

4.1. Установка устройства

Установите кофемолку на плоскую устойчивую и сухую поверхность.

4.2. Подключение устройства к сети

Сначала проверьте, что напряжение электропитания соответствует указанному на заводской табличке машины:

Однофазная модификация

Кофемолка поставляется с электрическим шнуром с одобренным типом вилки. Единственная необходимая операция – включение вилки в розетку, рассчитанной на потребляемую мощность кофемолки (номинальная мощность  макс. 15 А).

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его представитель по обслуживанию или специалист аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электроустановка, к которой будет подключаться кофемолка, должна соответствовать действующим требованиям: производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям и имуществу в результате подключения кофемолки к электроустановке, несоответствующей стандартам.

5. Использование устройства

5.1 Указания по применению

А) Заполните бункер свежими кофейными зернами (макс. емкость бункера примерно 2 кг).

B) Откройте люк бункера.

С) Нажмите переключатель ВКЛ\ВЫКЛ и включите его; он загорится, подтверждая наличие сетевого напряжения.

Вентилятор и цифровой таймер также включатся. Время можно установить  от 00.01с до  99.99с и можно легко регулировать.

1) У каждой цифры есть соответствующая кнопка вверх/вниз с четкой  маркировкой. Нажатием вверх цифру можно увеличить, а нажатием вниз - уменьшить. Цифры не переходят на другой разряд.

Например, нажатие вниз цифры 8, превратит ее в 9; повторное нажатие переведет ее на 0, но не коснется ее соседей.

2) Нижняя строка дисплея показывает установленное время, верхняя строка дисплея показывает время использования.

3) Нажатие мгновенной кнопки (START) на правой стороне кофемолки над переключателем ВКЛ/ВЫКЛ включит кофемолку в заданное время.

4) Нажатие мгновенной кнопки (PURGE) на левой стороне кофемолки включит кофемолку, если она нажата, но не затронет таймер.

D) Размелите немного кофе, чтобы проверить регулировку помола.

Лезвия отрегулированы на заводе; Вы можете изменить настройки следующим образом:

1) Ослабьте пронумерованное кольцо, нажав на хромированный штифт на левой стороне кофемолки.

2) Поверните регулировочное кольцо по часовой стрелке для более тонкого помола; против часовой стрелки для более крупного.

Помните, что лучшая настройка помола зависит от вида кофе и оборудования, а также погоды; если воздух сухой, выберите более тонкий помол, а если он влажный, то более крупный.

3) Отпустите стопорный штифт.

E) Кофемолка остановится автоматически; Нажмите переключатель  ВКЛ\ВЫКЛ, чтобы остановить помол вручную.

Рабочий цикл (ВКЛ) в этой модели длится примерно 4 минуты. Рекомендуемая продолжительность паузы перед новым циклом (ВЫКЛ) примерно 16 минут.

Кофемолка настроена на заводе на оптимальную дозу молотого кофе, которая соответствует примерно 6.7 граммам.

Для большей эффективности регулярно проверяйте помол и дозировку кофе, следуя инструкциям в параграфе 6.3 этого руководства.

5.2 Указания по аварийной остановке

В случае аварийной ситуации, если Вы нажмете переключатель ВКЛ\ВЫКЛ, кофемолка немедленно остановится.

- Общие указания

Внимательно прочтите данное руководство перед началом использования кофемолки. Установка кофемолки должна выполняться квалифицированными специалистами. Фирма-производитель не несет ответственности за изменения, внесенные пользователем в аппарат и за неумышленный ущерб в результате установки и/или использования, не соответствующих требованиям данного руководства. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в характеристики  оборудования, описанного в данном руководстве, без уведомления.

1.1. Применение по назначению

Кофемолка с дозирующим механизмом была разработана и изготовлена для помола и дозировки кофе.

1.2. Неправильное применение

Любой вид применения, помимо указанного в параграфе 1.1, является неправильным и поэтому неразрешенным.

Производитель не несет ответственности за убытки в результате неправильного применения кофемолки, описанного в данном руководстве.

1.3. Стандарты безопасности

Не используйте кофемолку, не прикрепив контейнер для кофейных зерен к раме, используя предоставляемые винты. Всегда отключайте кофемолку перед очисткой. Никогда не погружайте кофемолку в воду и/или другие жидкости. Не очищайте устройство под струей воды.

Этот аппарат не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или не имеющими опыта и знаний, кроме как под наблюдением или руководством лица, отвечающего за их безопасность.

Следите за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.

2. Транспортировка

2.1.Упаковка

Кофемолка ANFIM с дозирующим механизмом поставляется в специальной картонной упаковке; каждая упаковка содержит:

- Кофемолку - буклет с руководством - Сертификат соответствия

2.2. Обращение с устройством

Кофемолки с дозирующим механизмом не требуют специальных инструментов для обращения с ними, поскольку их можно переносить вручную.

2.3. Хранение

Кофемолка должна храниться в сухом месте в ее оригинальной упаковке. Температура хранения должна быть между - 10 + 40 ° C.

# Text boxes

Модель

SUPER CAIMANO BARISTA

- Кофемолка