Инструкция по промывке молочной системы на автомате Nero FM.

Промывка молочной системы автомата NERO Fresh milk должна проводится раз в сутки или чаще (по мере загрязнения). Промывка молочной системы позволяет сохранить автомат работоспособным, предотвратить загрязнение трубок и обеспечить безопасность использования для человека.

__________________________________________________________________

Средства для промывки:

1) Таблетки для промывки молочных систем Unicum.

2) Чистая тряпка или бумажное полотенце.

3) Дополнительная ёмкость с чистой водой на 2 литра.

4) Дополнительная ёмкость (500 мл) с водой для приготовления чистящего раствора.

Подготовка к промывке:

- Отключите автомат, переведя переключатель на задней

стенке автомата в положение (О).

- Откройте дверь автомата.

- Установите контейнер жидких отходов (Предварительно опустошив его) (1) под капучинатор (2) и поместите трубку забора молока в контейнер с чистой водой.

- Растворите таблетку в емкости для промывочного раствора. Температура воды должна быть ~ 98 градусов.

- Вставьте сервисный ключ (3) в дверной контакт.

- Включите автомат, переведя переключатель на задней стенке в положение (I).

- Дождитесь нагрева бойлеров автомата, это может занять некоторое время.

- На дисплее автомата появится надпись (Идёт нагрев).

- Когда на дисплее появится надпись (Выберите продукт) можно приступать к промывке молочной системы.

Промывка:

- Нажмите кнопку (4-Промывка) на внутренней стороне

двери автомата (см.рисунок пункт 2).

- Затем c помощью подсвечивающихся кнопок выбора

напитка выберите на дисплее автомата пункт:

- (Промывка молока) - запускает промывку молочной системы.

- (Быстрая промывка молока) - запускает промывку молочной системы (Для проведения быстрой промывки чистящее средство не используется)

- Подтвердите выбор промывки в меню автомата.

- Далее следуйте указаниям в меню автомата.

ВНИМАНИЕ ! Убедитесь, что на внешней поверхности трубки не осталось промывочного раствора. При необходимости удалите остатки чистой влажной тряпкой и протрите насухо.

ВНИМАНИЕ ! При выборе пункта ОТМЕНА цикл промывки завершится, если не произвести промывку вовремя, автомат покажет ошибку. На дисплее будет отображаться надпись: НЕТ СВЕ ЖЕГО МОЛОКА . Напитки с использованием свежего молока станут недоступны!

Завершение промывки:

- Отключите автомат, переведя переключатель на задней

стенке в положение (О).

- При необходимости очистите капучинатор.

- Выньте сервисный ключ (3) из дверного контакта.

- Закройте дверь автомата.

- Включите автомат, переведя переключатель на задней

стенке автомата в положение (I).

- Автомат готов к эксплуатации.

Рекомендации:

Промывку капучинатора и расходомера молока выполняйте в соответствии с Инструкцией по очистке. Инструкцию можно скачать на сайте: www.unicum.ru.