Предлагаем Вашему вниманию
тестораскаточные машины
WLBake (производство Италия)

В ассортименте WLBake представлен широкий модельный ряд настольных и напольных тестораскаточных машин - от 
компактных и доступных настольных моделей до полноформатных напольных моделей, оснащаемых вариатором скорости, 
педалью и станцией нарезки. Основное применение раскаточных машин – приготовление слоеного теста, однако кондитеры и 
пекари часто применяют их и для других рецептур, где требуется раскатка теста.

Тестораскаточные машины WLBake сочетают в себе простоту и надежность, классические европейские технологии,
высокую надежность и доступную стоимость.

Настольные модели DST и напольные модели DSF:

- Модель SM 500 оснащена неподвижными скатами и подходит для 
раскатки лавашей и лепешек из плотного теста.

- Модели DST/DSF оснащены полноценными подвижными крыльями-конвейерами;

- Реверс валков осуществляется с помощью джойстика (DST);
или с помощью джойстика и ножной педали (DSF);

- Диаметр стальных хромированных валков 60 мм (модели с 
шириной крыла 500 мм), 80 мм (с шириной крыла 600 мм);

- Защитные решетки выполнены из нержавеющей стали, 
поднимаются для легкого доступа к валкам и чистки скребков;

- Быстросъемные скребки;

- Зазор между валками регулируется классическим и привычным для всех 
кондитеров рычагом, диапазон регулировки составляет 0-36 мм (500 мм) / 0-50 мм (600 мм);

- Все машины оснащены емкостью для муки;

- Тестораскаточные машины в базовой версии оснащены педалью управления (только DSF),
двумя скалками, крыльями тестоуловителями (DSF) и колесами со стопором (DSF);

- Крылья машин серии DSF оснащены подъемным механизмом, что вкупе с колесами дает
возможность легко перемещать и хранить машину когда она не используется;

- Надежный цепной привод обеспечит длительный срок службы оборудования;

- Тестораскаточные машины серии VAR подготовлены для установки станции 
нарезки: имеют усиленные крылья и вариатор скорости;

- При желании можно приобрести тестораскаточную машину серии VAR и впоследствии
дооснастить ее станцией нарезки VAR CS со стандартными ножами для круассанов 140х130 мм, 
либо любой другой формой нарезки под заказ;

- Под заказ возможно оснащение любой модели DSF и DST однофазным мотором и вариатором 
скорости.

| Модели | Тип | Ширина раскатки, мм | Длина крыла, мм | Макс.зазор между валками, мм | Габаритные размеры, мм | Мощность, напряжение | Масса, кг | Цена, евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DST SM 500 | Настольная | 500 | - | 46 | 975x948x551 | 0,5 / 380 | 89 |  |
| DST 500x700* | Настольная | 500 | 700 | 36 | 1520x920x700 | 0,55 / 380 | 160 |  |
| DST 500x1000* | Настольная | 500 | 1000 | 36 | 2700х920х700 | 0,55 / 380 | 165 |  |
| DSF 500-700 | Напольная | 500 | 700 | 36 | 1850x920x1380 | 0,55 / 380 | 190 |  |
| DSF 500-850 | Напольная | 500 | 850 | 36 | 2400x920x1380 | 0,55 / 380 | 195 |  |
| DSF 500-1000 | Напольная | 500 | 1000 | 36 | 2700x920x1380 | 0,55 / 380 | 200 |  |
| DSF 500-1200 | Напольная | 500 | 1200 | 36 | 3100x920x1380 | 0,55 / 380 | 210 |  |
| DSF 600-850 | Напольная | 600 | 850 | 50 | 2590x1060x1170 | 0,75 / 380 | 250 |  |
| DSF 600-1000 | Напольная | 600 | 1000 | 50 | 2890x1060x1170 | 0,75 / 380 | 250 |  |
| DSF 600-1200 | Напольная | 600 | 1200 | 50 | 3290x1060x1170 | 0,75 / 380 | 260 |  |
| DSF 600-1400 | Напольная | 600 | 1400 | 50 | 3690x1060x1170 | 0,75 / 380 | 270 |  |
| DSF 600x1000 VAR | Напольная | 600 | 1000 | 50 | 2890x1060x1170 | 0,75 / 220 | 250 |  |
| DSF 600x1200 VAR | Напольная | 600 | 1200 | 50 | 3290x1060x1170 | 0,75 / 220 | 260 |  |
| DSF 600x1400 VAR | Напольная | 600 | 1400 | 50 | 3690x1060x1170 | 0,75 / 220 | 270 |  |

*для настольных тестораскаток DST 500x700 и DST 500x1000 доступна также подставка:
Стенд DSTS для тестораскаточных машин т.м. WLBake, мод. DST 500-700/1000

Такая комбинация является более бюджетной, чем аналогичная напольная раскатка DSF.

Скорость движения конвейерных лент (м/мин):

DST 500 односкоростные:
------------------------

Вводной | 11.7

------------------------

Выводной | 17.5

------------------------

DST 500 регулируемая скорость:
------------------------

Вводной | 4.6 – 18.4

------------------------

Выводной | 6.9 – 27.6

------------------------



DST 600 односкоростные:
------------------------

Вводной | 18.5

------------------------

Выводной | 28.8

------------------------

DST 600 регулируемая скорость:
------------------------

Вводной | 6 – 18.9

------------------------

Выводной | 9.4 – 29.5

------------------------

# Text boxes

DST 500-700

DST SM 500

DSF 500-700