# ПАСПОРТ

| Наименование оборудования | ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ВИТРИННОГО ТИПА |
| --- | --- |
|  | GASTRORAG |
| Серия | SС |

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Благодарим Вас за приобретение оборудования GASTRORAG. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для временного хранения заранее охлажденных пищевых продуктов и напитков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | SC150G.A | SC250G.A | SC315G.A | SC248G.A | SC316G.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 602х535х860 | 920х535х860 | 1350х535х860 | 900x514x870 | 1350x514x870 |
| Установочная мощность, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Материал корпуса | снаружи | Окрашенная сталь |
|  | внутри | Алюминий |
| Диапазон рабочих температур, оС | 0…+10 | 0…+10 | 0…+10 | +2…+8 | +2…+8 |
| Полезный объем, л | 150 | 250 | 315 | 202 | 320 |
| Количество дверей | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Тип дверей | Распашные стеклянные |
| Тип управления | Электронное |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шкаф			1 шт.

Полка-решетка		по 1 шт. на дверцу

Паспорт		1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы. Убедитесь в комплектности поставки и в том, что оборудование не было повреждено при транспортировке. При обнаружении повреждений не включайте оборудование, обратитесь к авторизованному дилеру компании-производителя.

- Оборудование следует устанавливать на ровной горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть сухой и чистой. Если поверхность не будет ровной, дверцы не будут нормально открываться и закрываться.

- Во избежание повреждения компрессора перед первым включением необходимо дать оборудованию постоять в течение не менее 2 ч.

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Панель управления находится внизу под дверцами. Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя. При этом должна загореться подсветка выключателя (зеленая) и должен включиться электронный термостат. На дисплее термостата появится текущее значение температуры в камере и загорится светодиод компрессора, оповещающий о включении компрессора.

В случае перебоев в энергоснабжении включение компрессора после восстановления энергоснабжения осуществляется с небольшой задержкой.

- Задание температуры в камере. Нажмите кнопку SET электронного термостата и удерживайте ее нажатой в течение 2 сек. На дисплей термостата в течение 10 сек будет выводиться ранее заданное значение температуры в камере. В течение этого времени при необходимости можно изменить заданное значение температуры в камере при помощи кнопок со стрелками.

Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 10 сек после нажатия кнопки SET, оборудование вернется в нормальный рабочий режим.

Для запоминания нового значения температуры в камере можно повторно нажать кнопку SET, либо подождать 10 сек.

- Дайте оборудованию охладиться до заданной температуры (не менее 1 ч).

- Откройте дверцу, загрузите продукты в камеру и закройте дверцу.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя.

- Отключите электропитание (выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

Оттаивание оборудования производится автоматически через каждые 6 часов его работы. Однако при работе оборудования в условиях повышенной нагрузки (высокая температура и влажность воздуха в помещении и т.п.) может потребоваться дополнительное оттаивание. Для ручного запуска цикла оттаивания следует нажать кнопку «DEF» (или кнопку с изображением тающей снежинки) и удерживать ее нажатой в течение более 2 сек. После выполнения цикла оттаивания оборудование автоматически переходит в нормальный рабочий режим.

Поверхности корпуса и внутренние поверхности камеры следует по мере необходимости мыть мягкой губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором. Остатки раствора следует удалить чистой влажной губкой и вытереть насухо.

Очистка конденсатора производится не реже одного раза в неделю при помощи пылесоса или сухой щетки.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо выполнить следующее.

- Отключить оборудование от сети при помощи сетевого выключателя и вынуть вилку из розетки.

- Вынуть продукты из камеры и тщательно очистить оборудование.

- После очистки дверцы оставить приоткрытыми во избежание возникновения посторонних запахов.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением. Параметры электросети должны соответствовать параметрам, указанным на шильдике оборудования.

- Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

- Оборудование следует устанавливать на ровной горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть сухой и чистой. Если поверхность не будет ровной, дверцы не будут открываться и закрываться нормально.

- Во избежание повреждения компрессора после установки перед включением оборудованию необходимо дать постоять в течение не менее 2 ч.

- Не допускается блокировка вентиляционных отверстий конденсатора.

- Рабочая температура, задаваемая пользователем, не должна выходить за пределы диапазона рабочих температур (см. раздел «Технические характеристики»).

- Не допускается заполнение камеры продуктами до тех пор, пока оборудование не выйдет на рабочий режим.

- Не допускается заполнение камеры неохлажденными продуктами и напитками.

- Во избежание появления посторонних запахов контейнеры с продуктами и напитками должны быть герметично закрыты крышками или упакованы в пленку.

- Не допускается заполнение камеры продуктами сверх допустимой загрузки.

- В целях обеспечения нормальной циркуляции воздуха внутри камеры продукты не должны выступать за пределы полок-решеток и не должны касаться стенок камеры.

- При загрузке и выгрузке продуктов дверца камеры должна оставаться открытой в течение минимального возможного времени. Перед повторным открыванием дверцы следует выждать некоторое время.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.